## Slide 1
自然言語UAVミッション変換ハーネス
進捗サマリと現行アーキテクチャ
Mission IR / Validator / Emitter / SITL Gate / 評価ログ
Natural Language
Mission IR
SITL Gate
Evaluation
Current Fact
目的地command生成は成功。SITL到達成功は未確認。現状態ではPreflightが実行を止める。
Natural-Language UAV Mission Harness
01 / 10

## Slide 2
研究の位置づけ
LLMで直接ドローンを飛ばすのではなく、安全制約付き変換ハーネスを研究対象にする。
対象
自然言語で与えられるUAVミッション生成・変更を、実行可能なMission IRへ変換する。
境界
LLMは高レベル仕様・修復案に限定。低レベル制御はArduPilot/Pixhawkに残す。
評価
SITL、Validator、Runtime Monitor、評価ログで安全性と再現性を測る。
主張: Mission IR + 決定的Validator + SITL Gateにより、直接コード生成より安全な変換経路を作る。
初期比較: C0 Direct Code / C2 Mission IR / C6 Patch Harness。
現段階: 実機ではなくArduPilot SITL上の再現可能な評価に集中。
Natural-Language UAV Mission Harness
02 / 10

## Slide 3
ここまでの実装進捗
自然言語からMission IR、MAVLink command、評価ログまでの骨格が動作する。
Mission IR
Pydantic schema / local NED action / constraints / patch
Validator
高度・速度・geofence・no-fly・危険指示を決定的に判定
Emitter
検証済みIRをMAVLink commandへ固定変換
NL Generator
日本語地点指示、inline local offset、外部geo opt-in
SITL Gate
Preflight / segmented goto / progress monitor / reset-required
Evaluation
C0/C2/C6比較、JSONLログ、pytest 61 passed
Natural-Language UAV Mission Harness
03 / 10

## Slide 4
現行アーキテクチャ
人間の自然言語を、検証可能なMission IRと決定的なSITL commandへ落とす。
日本語タスク
NL Parser / Geo Resolver
Mission IR / Patch
Validator
Emitter
SITL Gate
MAVLink ArduPilot
Telemetry / Eval Log
LLM / Codexの責務
自然言語から高レベル仕様を作る。安全判定や低レベル制御の最終責任は持たない。
Harnessの責務
型・制約・状態・実行前後の検査で、実行してよいcommandだけを通す。
ArduPilotの責務
姿勢制御、安定化、MAVLink commandの実行、SITLテレメトリを担う。
Natural-Language UAV Mission Harness
04 / 10

## Slide 5
自然言語からMission IRへ
Mission IRは自然言語そのものではなく、実行前に検証できる中間表現。
「A地点まで行って」
意図・地点・高度 待機・着陸
Mission IR JSON/Pydantic
Validator accept/reject
IRに含めるもの: actions, local NED position, constraints, emergency_policy。
IRに含めないもの: 毎回生成される任意Pythonコード、低レベル姿勢制御。
Validatorにより、曖昧・危険・制約違反の候補はSITLへ送らない。
Natural-Language UAV Mission Harness
05 / 10

## Slide 6
地名目的地の解決フロー
辞書内地点・inline local offset・外部geoの3経路を持つ。
自然言語 目的地
local_places 辞書
inline NED 北/東/高度
Nominatim / Overpass
lat/lon or local NED
SITL home relative NED
Mission IR position
実装済みの拒否条件
unknown / ambiguous / home未指定 / sensitive facility / geo error
今回の確認例
Alexander Maconochie Centre -> 約1.08km先のlocal NED目標
Natural-Language UAV Mission Harness
06 / 10

## Slide 7
SITL実行ガード
目的地到達以前に、SITL状態が実行可能かを明示的に確認する。
1
Preflight Gate
armed / landed / altitude / speed / batteryを確認
2
Segmented Route
長距離goto_local_nedを約100m単位へ分割
3
Progress Monitor
距離が縮まらない場合はstuckとして停止
4
Reset Required
失敗後はnext_required_action: sitl_resetを記録
現ファクト
14550ではheartbeatあり。ただしSITL状態がIN_AIRのためPreflightで止め、command_countは0。
Natural-Language UAV Mission Harness
07 / 10

## Slide 8
評価設計: C0 / C2 / C6
提案方式を一括評価せず、構成要素の効果を分離する。
C0 Direct Code
LLM由来コード生成の比較条件。現ハーネスでは直接実行を無効化し、ログのみ残す。
C2 Mission IR
自然言語タスクを型付きIRへ変換し、ValidatorとEmitterを通して実行候補にする。
C6 Patch Harness
safe boundaryまで現ミッションを維持し、検証済みpatchを状態に適用する。
評価ログ: task_id, condition_id, Mission IR, patch, validator_result, emitted_commands, sitl_result, telemetry_summary。
主指標候補: 安全制約違反率、危険指示誤受理率、変更処理成功率、状態整合率。
現状テスト: pytest 61 passed / ruff passed / dry-runでcommand分割を確認。
Natural-Language UAV Mission Harness
08 / 10

## Slide 9
確認済みファクトと未確認事項
到達成功はまだ主張しない。生成成功とSITL実行成功を分離する。
確認済み
自然言語 -> 地名解決 -> Mission IR -> Validator -> 11分割command生成。約1.08km先の目標を約97.8mごとに分割。
未確認
修正後の実装でSITLが目的地へ到達した実績はまだない。現在のSITLはPreflightで停止。
14552 heartbeatなし
14551 heartbeatなし
14550 heartbeatあり / IN_AIR
command_count: 0 requires_sitl_reset
Natural-Language UAV Mission Harness
09 / 10

## Slide 10
次の作業
SITLをリセットし、実到達ログを取って研究評価へ接続する。
1. SITL Reset
地上・非armed・正常battery/failsafe状態へ戻す。QGroundControlでも確認。
2. Short Mission
A地点など短距離でarm/takeoff/goto/landの健全性を確認。
3. External Geo
Alexander Maconochie Centreの長距離分割実行をログ化。
成功時: segmentごとの到達、最終NED誤差、land完了、telemetry_summaryを評価ログに保存。
失敗時: failed_command、preflight、progress stall、reset_requiredを失敗分類として残す。
論文化観点: semantic success と execution success を分離して、ハーネス設計条件として示す。
Natural-Language UAV Mission Harness
10 / 10